| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Selbständige freitragende Brandschutzunterdecke EI 60/EI 90 (RF1) aus Promaxon Typ A - Brandschutzplatten d = 2x 20 mm, Rohdichte ca. 850 kg/m2, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach EN ISO 9001 mit verkleidetem Metall-Weitspannträger CW 150-06 liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 120.67 Anwendung mit Feuerwiderstand: EI 60 (RF1) VKF-Nr. 26291 EI 90 (RF1) VKF-Nr. beantragt Brandbeanspruchung von unten und oben Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Raumbreite: ………... m (*1) Raumlänge: ………... m Deckenhöhe: ………... m Hinweise: *1: max. Spannweite 3000 mm Randanschluss Randanschluss aus Stahlwinkel abgedeckt mit Promaxon Typ A direkt für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Anschluss an massive Wand ≥ EI 60 Anschluss an massive Wand ≥ EI 90 Optionen: Promat-Revisionsklappe EI 90 (Typ C) in der Unterdecke der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht erstellen. Durchreichemass: ……… mm x ……… mm (*2) Leuchtkästen für Einbauleuchten für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*3) Hinweis: *2: max. Durchreichemass siehe Datenblatt *3: max. Öffnungsgrösse 400x1600 mm |  | m2 m1 m1 m2 Stk. |  |  |