| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schacht- und Trennwand EI 30 (RF1) aus Promaxon Typ A –Brandschutzplatten d = 1x 18 mm und Stosshinterlegung 1x 18 mm, Rohdichte ca. 850 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach EN ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 150.42 EI 30 Nachweis: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 25331 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Wandhöhe: ………... m (*1) Wandlänge: ………... m (*2) Hinweis: *1: max. Wandhöhe = 5000 mm *2: max. Wandbreite = 2500 mm Randanschluss Randanschluss allseitig aus Stahlwinkel bzw. Promaxon Typ A-Streifen direkt für die Wand der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Optionen: Promat-Revisionsklappe EI 30 (Typ B) nach VKF-Nr. 26288 für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Durchreichemass: ……… mm x ……… mm (*3) Hinweis: *3: max. Durchreichemass 650 x 1450 mm Schallverbesserung mit Schalldämmfolie liefern und fachgerecht montieren. Aussteifungsprofil nach statischer Berechnung liefern und fachgerecht montieren. |  | m2 m1 Stk. m2 Stk. |  |  |