| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzwand EI 30 aus Fichten-tragwerk mit Mineralwollausfachung d = 50 mm und beidseitig mit Promaxon Typ A –Brandschutzplatten d = 1x 8 mm, Rohdichte ca. 850 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001 abgedeckt, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 160.10 Nachweis: EI 30 VKF-Nr. 15128 (4m) VKF-Nr. 25041 (4 - 10m) Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Wandhöhe: ………... m (*1) Wandlänge: ………... m Bekleidungsdicke: ………... mm (*2) Hinweise: *1: max. Wandhöhe = 4000 mm bzw. nach Statik bis max. 10 m. *2: 10 mm PROMAXON Typ A nach Statik bis max. 10 m. |  | m2 |  |  |