| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzbekleidung für Holz -Tragwerke aus Promaxon Typ A-Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 850 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Angebotene Konstruktion: 160.30 Nachweis: ABP P-3928/4649 MPA BS Nach Absprache mit der Feuerpolizei Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Feuerwiderstand: ………... (*1) Bauteil: ………... (*2) Anwendungsbereich: ………... (*3) Raumhöhe: ………... m Holzquerschnitt: …… x ..… mm (*4) Äussere Abwicklung: ………... m Länge bzw. Höhe der Bekleidung: ………... m Bekleidungsdicke: ……… mm (*1) Hinweise: *1: Bekleidungsdicke für R 30: 1x 10 mm Promaxon R 60: 2x 10 mm Promaxon R 90: 2x 18 mm Promaxon *2: Stütze oder Träger *3: Innenanwendung *4: Querschnitt ≥ 120 x 120 mm |  | m |  |  |