| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Selbständige, freitragende Brandschutzunterdecke EI 30 (RF1) aus Promatect-H –Brandschutzplatten d = 2x15 mm, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, mit Unterkonstruktion aus sichtbaren Stahlprofilen nach Statik, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 420.55 Anwendung mit Feuerwiderstand: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 23562 Brandbeanspruchung von unten und oben Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Bekleidungsdicke: 2x15 mm Abmessung im Licht: ……… mm x ……… mm Deckenhöhe: ………... m Spannweite: ………... m (*1) *1: max. Spannweite 2500 mm Optionen: Leuchtkästen für Einbauleuchten für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*2) Revisionsöffnung als verschraubter Deckel in der Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*2) Hinweis: *2: max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt Begehbar nach statischer Dimension-ierung der Stahlprofile und einem Gitterrost Verkehrslast …… KN/qm (*3) Hinweis: *3: 2,0 KN/qm/ 3,0 KN/qm/ 5,0 KN/qm |  | m2 Stk. Stk. m2 |  |  |