| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trapezblechdachbekleidung EI 90 (RF1) aus Promatect-L-Brandschutzplatten, d = 2x 20 mm, Rohdichte ca. 450 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 435.20 Anwendung mit Feuerwiderstand: EI 90 (RF1) VKF-Nr. 5259 Brandbeanspruchung von unten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Raumgrösse: ……… mm x ……… mm Deckenhöhe: ………... m Randanschluss Randanschluss direkt für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Randanschluss ………… |  | m2 m1 |  |  |