| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trapezblechdachbekleidung mit Aufbeton REI ……. (RF1) aus Promatect-H-Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 435.40 Anwendung mit Feuerwiderstand: REI 30 (RF1) VKF-Nr. 5384 REI 60 (RF1) VKF-Nr. 5385 REI 90 (RF1) VKF-Nr. 5386 Brandbeanspruchung von unten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Abmessung im Licht: ……… mm x ……… mm Deckenhöhe: ………... m Abhängehöhe: ………... m (*1) Bekleidungsdicke: ………... mm (*2) Hinweise: *1: Abhängehöhe bzw. direkte Montage angeben. *2: Bekleidungsdicke für F 30: 8 mm, Streifen 8 mm F 60: 8 mm, Streifen 10 mm F 90: 10 mm, Streifen 10 mm Randanschluss Randanschluss direkt für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Randanschluss ………… Optionen: Leuchtkästen für Einbauleuchten für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm |  | m2 m1 Stk. |  |  |