| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trenn- und Schachtwand EI 30 (RF1) für Innenanwendung, aus Promatect-H –Brandschutzplatten d = 2x 15 mm, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach EN ISO 9001, Wandanschluss mit Stahlwinkel, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 450.41 EI 30 Nachweise: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 21035 (Wand) EI 30 (Schall) VKF-Nr. 21029 (Wand) EI 30 (RF1) VKF-Nr. 24246 (Schacht) EI 30 (Schall) VKF-Nr. 24245 (Schacht) Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Wanddicke: 30 mm Wandhöhe: ………... m (*1) Wandlänge: ………... m Hinweis: *1: max. Wandhöhe = 4000 mm Randanschluss Randanschluss aus Stahlwinkel direkt für die Wand der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Optionen: Revisionsklappe EI 60 (RF1) fachgerecht liefern und montieren. Durchreichemass: ……… mm x ……… mm (*2) Hinweis: *2: max. Durchreichemass 650 x 1450 mm Schallverbesserung mit Schalldämmfolie fachgerecht liefern und montieren. Eckausbildung für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m2 m1 Stk. m2 Stk. |  |  |