| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trenn- und Schachtwand EI 90 (RF1) für Innenanwendung, aus Promatect-H –Brandschutzplatten d = 2x 25 mm, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach EN ISO 9001, Wandanschluss mit Stahlwinkel, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 450.41 EI 90 Nachweise: EI 90 (RF1) VKF-Nr. 24247 (Wand) EI 90 (Schall) VKF-Nr. 24251 (Wand) EI 90 (RF1) VKF-Nr. 24248 (Schacht) EI 90 (Schall) VKF-Nr. 24253 (Schacht) Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Wanddicke: 50 mm Wandhöhe: ………... m (*1) Wandlänge: ………... m Hinweis: *1: max. Wandhöhe = 4000 mm Randanschluss Randanschluss aus Stahlwinkel direkt für die Wand der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Optionen: Promat-Revisionsklappe EI 60 (Typ A) oder Promat-Revisionsklappe EI 90 (Typ C) liefern und fachgerecht montieren. Typ …. (je nach Feuerwiderstand) Durchreichemass: ……… mm x ……… mm (*2) Hinweis: *2: max. Durchreichemass 650 x 1450 mm Schallverbesserung mit Schalldämmfolie liefern und fachgerecht montieren. Eckausbildung für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m2 m1 Stk. m2 Stk. |  |  |