| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mechanisch hoch beanspruchbare tragende Brandwand REI 90 (RF1) aus Durasteel–Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 2100 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001, auf Metall-UK mit Mineralwollausfachung, liefern und fachgerecht montieren als Stahlfachwerkkonstruktion. Ausführung nach Datenblatt: 450.91 Nachweis: REI 90 (RF1) VKF-Nr. 15580 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Die Stahlfachwerkkonstruktion ist ………………………………………. (*1) Bekleidung: 9.5 mm je Seite Mineralwolle: 2x 40 mm/ 135 kg/m3 Wandhöhe: ….…….. m Wandlänge: ………... m Wanddicke: ………... mm (*2) Hinweise: *1: Die Stahlfachwerkkonstruktion ist - bauseits vorhanden - mitzuliefern und zu montieren (Stahlprofile angeben) *2: Die Wanddicke ist abhängig von den Mindestprofilabmessungen, siehe Datenblatt |  | m2 |  |  |