| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandabschottung von Kunststoffrohrdurchführungen durch Wände und Decken mit dem Manschettenband Promastop UniCollar, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 500.20 Anwendung mit Feuerwiderstand: S30 – S90 VKF-Nr. 13559 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Montage an: ………….………... (*1) Rohrmaterial: ………….………... (*2) Aussendurchmesser: .….………... (*2) Materialdicke: .….………... (*2) Anzahl Manschetten …………….. (*3) Dokumentation: ………………….. (*4) Hinweis: *1: Massivwand, Massivdecke oder leichte Trennwand *2: PE-HD, PVC, Geberit gemäss VKF- Anerkennung *3: gemäss ABZ Z-19.17-1536 *4: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. Optionen: Schrägdruchführung Montage an: ………….………... (*5) Rohrmaterial: ………….………... (*6) Aussendurchmesser: .….………... (*6) Materialdicke: .….………... (*6) Anzahl Manschetten …………….. (*6) Dokumentation: ………………….. (*7) Hinweis: *5: Massivwand oder Massivdecke *6: PE-HD, PVC, gemäss ABZ Z-19.17-1536 bis Ø 110 mm *7: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. Abschottung von gebündelten, isolierten Getränkeschläuchen (Phytonleitungen) durch Wände und Decken, mit dem Manschettenband Promastop UniCollar, liefern und fachgerecht montieren. Montage an: ………….………... (*7) Rohrmaterial: ………….………... (*8) Aussendurchmesser: .….………... (*8) Materialdicke: .….………... (*8) Anzahl Manschetten …………….. (*8) Dokumentation: ………………….. (*9) Hinweis: *7: Massivwand, Massivdecke oder leichte Trennwand *8: Getränkeschläuche bis Gesamtdurch- messer Ø 50-75 mm aus max. 11 gebündelten PE- bzw. PVC-Schläuchen mit Innendurchmesser Ø max. 12.7 mm und 20 mm dicken Schaumplattenstreifen, gemäss ABZ Z-19.17-1536 *9: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. Abschottung von Kunststoffrohrdurchführungen als 2- oder 3-seitige Ausführung durch Massivwände und –decken, mit dem Manschettenband Promastop UniCollar, liefern und fachgerecht montieren. Montage an: ………….………. (*10) Rohrmaterial: ………….………. (*11) Aussendurchmesser: .….………. (*11) Materialdicke: .….……….. (*11) Anzahl Manschetten ……………. (*11) Dokumentation: ………………..... (*12) Hinweis: *10: Massivwand oder Massivdecke *11: PE-HD, PVC, gemäss ABZ Z-19.17-1536 *12: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. |  | Stk. Stk. Stk. Stk. |  |  |