| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzspritzputz für Stahl-Tragwerke im Innen- bzw. im Aussenbereich, liefern und fachgerecht aufbringen. Produkt: Cafco-BLAZESHIELD, Rohdichte ca. 264 kg/m3 (je nach Verarbeitung), zementgebunden, nichtbrennbar A1, und Haftgrund Cafco-BONDSEAL, qualitätsgesichert nach ISO 9001. Die Beschichtungsdicke ist nach dem Verhältniswert U/A und dem geforderten Feuerwiderstand zu bestimmen. Angebotene Konstruktion: 720 Nachweis: VKF-Nr. 18821 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Feuerwiderstand: ………... (*1) Bauteil: ………... (*2) Anwendungsbereich: ………... (*3) Stahlprofil: ………... (Typ) Art der Beschichtung: ………… - seitig Arbeitshöhe: ………... m Schallabsorption: ………... αw (*4) Beschichtungsdicke: …….. mm (*5) Anzahl Schichten: ………….. (*6) Oberfläche des Spritzputzes: …… (*7) Hinweis: *1: R 30 – R 180 *2: Stütze oder Träger *3: Innen- oder Aussen, ist vor unmittelbarer Witterung zu schützen *4: auf Anfrage *5: nach U/A und Feuerwiderstand *6: Schichtdicke bis 40 mm pro Auftrag *7: spritzrau oder leicht angerollt Optionen: Oberflächenverfestigung des Spritzputzes der vorgenannten Grundposition durch aufbringen von Cafco-BONDSEAL, liefern und fachgerecht aufbringen. |  | m2 m2 |  |  |