| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzspritzputz für Stahl-Tragwerke im Innenbereich, liefern und fachgerecht aufbringen. Produkt: Cafco-300V, Rohdichte ca. 310 kg/m3 (je nach Verarbeitung), mineralisch gebundenen, nichtbrennbar A1, und Haftgrund Cafco-BONDSEAL, qualitätsgesichert nach ISO 9001. Die Beschichtungsdicke ist nach dem Verhältniswert U/A und dem geforderten Feuerwiderstand zu bestimmen. Angebotene Konstruktion: 725 Nachweis: VKF-Nr. 18820 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Feuerwiderstand: ………... (*1) Bauteil: ………... (*2) Innen, ist vor Witterung zu schützen Stahlprofil: ………... (Typ) Art der Beschichtung: ………… - seitig Arbeitshöhe: ………... m Schallabsorption: ………... αw (*3) Beschichtungsdicke: …….. mm (*4) Anzahl Schichten: ………….. (*5) Oberfläche des Spritzputzes: …… (*6) Hinweis: *1: R 30 – R 120 *2: Stütze oder Träger *3: auf Anfrage *4: nach U/A und Feuerwiderstand *5: Schichtdicke bis 40 mm pro Auftrag *6: spritzrau oder leicht angerollt Optionen: Leichte Oberflächenverfestigung des Spritzputzes der vorgenannten Grundposition durch aufbringen von Cafco-BONDSEAL, liefern und fachgerecht herstellen. |  | m2 m2 |  |  |