Ausschreibungstext:

Bekleidung von Klebebewehrungen

| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzbekleidung von Klebearmierung aus Promatect-L-Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 450 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, als Direktmontage an der Rohdecke einschliesslich Promatect-H oder -L-Ausgleichsstreifen liefern und fachgerecht montieren. Angebotene Konstruktion: 801 Nachweise: Gemäss VKF Verzeichnis: „Weitere Bestimmung“ ist die Broschüre der GVA und AFS Kt. St. Gallen anwendbar. Die Bekleidung der Klebearmierung hat gemäss der technischen Arbeitsanleitung des Anerkennungsinhabers zu erfolgen. Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Feuerwiderstand: R 30 – R 120 Streifenförmige Bekleidung Feuerwiderstand: ……………… Bauteil: …………………………. (*1) Lamellenart: …………………… (*2) Breite der Armierung: ……….. mm Seitlicher Überstand: ……….. mm(*3) Bekleidungsdicke: ……….. mm(*3) Raumhöhe: ………... m Raumlänge: ………... m Raumbreite: ………... m Hinweis: *1: Betondecke oder Betonsturz *2: Stahl- oder CFK-Lamelle *3: Seitlicher Überstand ist abhängig von der Lamellenart dem Feuerwiderstand und der Bekleidungsdicke, siehe Datenblatt 801. Optionen: Randanschlüsse gerade oder schräg für die vorgenannte Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Besondere Konstruktionsdetails: ……………………………………… Seitliche Abdeckung der Stirnseite, wenn der Abstand (a) < 150 mm. Abstand a: ………... mm Länge: ………... m Höhe: 200 mm |  | m2 m1 m2 |  |  |