Ausschreibungstext:

Bekleidung von Klebebewehrungen

| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzbekleidung von Klebearmierung aus Promatect-L-Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 450 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, als Direktmontage an der Rohdecke einschliesslich Promatect-H oder -L-Ausgleichsstreifen liefern und fachgerecht montieren. Angebotene Konstruktion: 811 Nachweise: Gemäss VKF Verzeichnis: „Weitere Bestimmung“ ist die Broschüre der GVA und AFS Kt. St. Gallen anwendbar. Die Bekleidung der Klebearmierung hat gemäss der technischen Arbeitsanleitung des Anerkennungsinhabers zu erfolgen. Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Feuerwiderstand: R 30 – R 120 Vollflächige Bekleidung Feuerwiderstand: …………….. Lamellenart: …………………… (*1) Lamellendicke: ……….. mm Hohlraum (a): ……….. mm (*2) Bekleidungsdicke: ……….. mm (*3) Raumhöhe: ………... m Raumlänge: ………... m Raumbreite: ………... m Hinweis: *1: Stahl- oder CFK-Lamelle *2: Der Hohlraum ist abhängig von der Lamellendicke, siehe Datenblatt 811. *3: Die Bekleidungsdicke ist abhängig vom Hohlraum (a) und der Lamellendicke, siehe Datenblatt 811. Optionen: Randanschlüsse gerade oder schräg für die vorgenannte Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Besondere Konstruktionsdetails: ……………………………………… Stützenanschlüsse für die vorgenannte Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Besondere Konstruktionsdetails: ……………………………………… Unterkonstruktionen für Installationen der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Besondere Konstruktionsdetails: ……………………………………… |  | m2 m1 Stk. Stk. |  |  |