|  | Brandschutz für Holztragwerke aus Brandschutzplatten, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 160.30 Material PROMAXON Typ A Feuerwiderstand R 30 – R 120 Nachweis VKF-Nr. 31258 R 60 VKF-Nr. 31262 R 90 VKF-Nr. 31261 R 120 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profilabmessung ………... (*1) Feuerwiderstand ………... (*2) Nutzung (Klima) ………... (*3) Bauteil ………... (*4) Art der Bekleidung ………… - seitig Arbeitshöhe ………... m Bekleidungsdicke ………... (*5) *1 ≥ 120 x 120 mm *2 R 30 – R 120 *3 Z2, Y ist vor direkter Witterung zu schützen *4 Stütze oder Träger *5 nach Datenblatt R 30 = 1x 18 mm R 60 = 2x 18 mm R 120 = 2x 18 mm |  |  |  |  |
|  | Bekleidung liefern und fachgerecht montieren Äussere Abwicklung x Länge |  | m2 |  |  |
|  | Optional Plattenfugen mit Promat-Fertigspachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |