| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutz-Schiebetor EI30, 1-flügelig, schwellenlos, d = 59 mm, mehrschichtiger Aufbau mit MDF-Abdeckung, montiert auf einer Brandschutzwand EI 60, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 485.75 Amtlicher Nachweis: Vollblatt VKF-Nr. 15843 Glas VKF-Nr. 16924 Feuerwiderstand: EI30 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Montage auf: .……………………. (*1) Abmessungen im Licht: …………..…. x ……………... mm (*2) Einsatzbereich: Innen Schliessung .….……….......... (*3) Laufschiene .….……….......... (*4) Einlauf .….……….......... (*5) Verschluss .….……….......... (*6) Glaseinsatz .….……….......... (*7) Oberfläche .….……….......... (*8) Hinweis: *1: - Massivwand ≥ EI 60 - leichte Trennwand ≥ EI 60 *2: B x H max. = 4053 x 4044 mm Amax = 10.92 m2 *3: - Selbstschliessung mit Gegengewicht - Selbstschliessung mit Freilauffunktion und Gegengewicht - Antrieb KABA Gilgen BSV-FT an bauseitige Brandmeldeanlage - ohne Selbstschliessung *4: - EKU Porta 300 an Wand befestigt - EKU Porta 600 an Wand befestigt - Versenkte Deckenlaufschiene 100x80 mm mit integrierter Schliessvorrichtung nur in Türblattdicke 70 mm möglich *5: - Einlauf aufgesetzt - ohne Einlauf, stirnseitig direkt auf Mauerwerk anschlagend - Nischenabschluss mit einer Klapptüre *6: - ohne Schloss, ohne Griffmuschel - ohne Schloss, mit Griffmuschel - Einsteckschloss mit KABA-Ausschnitt - Stangenschloss mit Verriegelung nach oben, mit KABA-Ausschnitt, beidseits Muschelgriffe mit Drehgriff - Einsteckspringgriff *7 Brandschutzglas EI 30 fest verglast, beidseitig mit Glasstäben eingebaut, Glasfeldgrösse 500 x 500 mm im Licht. *8 Türblatt, Einlauf und Schienenverkleidung - roh zum streichen - weiss grundiert zum streichen - farblackiert nach NCS oder RAL, seidenmatt Optionen: Inbetriebnahme und Feinjustierung der Anlage Verschliessen der Schienenspalte bei geöffneter Schiebetüre mit vorgeschobener Kunststoffabdeckung Farbe: weiss, schwarz oder nach Wahl lackiert Feststellanlage für Schiebetüren, bestehend aus 2 Rauchmelder, an der Decke montiert (Decke max. 100 cm über Türlicht) Rauchmeldezentrale, Handauslösetaste, Steuerung für bauseitigen Elektroanschluss und bauseitige Verkabelung. Zusätzlicher Rauchmelder für Sturzhöhe über 1 Meter Sturz Sturzkonstruktion F90, VKF-Nr. 5263 Vierkant-Stahlrohr an Betondecke befestigt, allseitig mit Promatect-H Brandschutzplatten d = 1x 20 mm bekleidet. Sturzbreite ……………... mm Sturzhöhe ……………... mm |  | Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. |  |  |